## Slide 1
PHẦN 3: KIẾN TRÚC VI HỆ THỐNG SOC
Bảng Tra Cứu Địa Chỉ (Memory Map) & Khai Báo Biến Trong C / RTL
Đồ Án: SoC PicoRV32 RFID RDM6300 & SPI Flash | FPT Jetking Chip Design - SEM3 | HV: Thái Tuấn Hiệp
04 / 13
DẢI ĐỊA CHỈ (ADDRESS / OFFSET) | NƠI KHAI BÁO TRONG C VÀ RTL | Ý NGHĨA SỬ DỤNG VỚI FIRMWARE C & NGHIỆP VỤ
0x0000_0000 - 0x0000_03FF (1KB Data SRAM) | • C/Linker: sections.lds (RAM: 0x0, _stack_top: 0x400) • RTL: soc_interconnect.v (sel_sram < 0x400), data_sram.v | • Vùng nhớ RAM tĩnh 1 chu kỳ clock (phản hồi sram_ready = 1 tức thì). • Lưu trữ con trỏ ngăn xếp Stack (sp), biến cục bộ và mảng dữ liệu tạm thời cho Firmware C, đảm bảo tính thời gian thực.
0x0010_0000 - 0x00FF_FFFF (SPI Flash XIP 4MB) | • C/Linker: sections.lds (FLASH: 0x250000) soc_regs.h (USER: 0x300000, LOG: 0x310000) • RTL: soc_interconnect.v (sel_spimem), spimemio.v | • 0x0025_0000: Mã lệnh Firmware XIP (thực thi trực tiếp từ Flash). • 0x0030_0000 (Sec 48): Database 4.096 thẻ hợp lệ (Magic: 'RFID'). • 0x0031_0000 (Sec 49): Lưu 512 bản ghi nhật ký quẹt thẻ (Magic: 'SUCC'/'FAIL').
0x0200_0000 (SPIMEMIO Cfg) | • C/ASM: start.s (li t0, 0x02000000) Hàm nạp RAM flashio_worker() • RTL: soc_interconnect.v (sel_spicfg == 0x02000000), spimemio.v | • Thanh ghi Bit-Bang SPI Flash: Cho phép CPU ngắt tạm thời chế độ đọc XIP để phát xung SPI trực tiếp. • Thực hiện lệnh Xóa Sector (0x20) và Ghi Trang (0x02) vào Flash an toàn.
0x1000_0000 (DIV) 0x1000_0004 (DAT) (RFID RDM6300 UART) | • C Driver: soc_regs.h REG_RFID_UART_DIV, REG_RFID_UART_DAT • RTL: soc_interconnect.v (sel_rfid) u_rfid_uart (uart_mmio.v) | • Giao tiếp đầu đọc thẻ RFID RDM6300 (9600 bps, 8-N-1). • Đọc ký tự từ hàng đợi RX FIFO 32-Byte (trả về 0xFFFFFFFF khi FIFO rỗng), tự động ghép frame mã thẻ 14-byte STX/ETX.
0x3000_0000 (DIV) 0x3000_0004 (DAT) (Host PC Console UART) | • C Driver: soc_regs.h REG_PC_UART_DIV, REG_PC_UART_DAT • RTL: soc_interconnect.v (sel_uart) u_host_uart (uart_mmio.v) | • Giao tiếp máy tính Host PC qua UART (115200 bps, 8-N-1). • Truyền/nhận 2 chiều có FIFO đệm: Nhận 10 menu lệnh điều khiển CLI từ người dùng và xuất log điểm danh ra console máy tính.
0x4000_0000 (GPIO Status LEDs) | • C Driver: soc_regs.h REG_GPIO_LEDS • RTL: soc_interconnect.v (sel_gpio) soc_gpio_mmio.v | • Điều khiển 5 đèn LED chỉ thị trạng thái hoạt động trên FPGA Basys 3: - Bit 0: Alive (Hệ thống sống) ¦ Bit 1: Warn (Thẻ không hợp lệ) - Bit 2: Granted (Quẹt thẻ đúng) ¦ Bit 3: Flash access ¦ Bit 4: Save OK