## Slide 1
PHẦN 5: CẤU HÌNH PHẦN CỨNG & KHỞI ĐỘNG FIRMWARE (SLIDE 1/3)
Co-Design Khởi Động: Cấu Hình CPU PicoRV32, Flash XIP & Ngăn Xếp SRAM
Đồ Án Tốt Nghiệp: SoC PicoRV32 RFID RDM6300 & SPI Flash | SV: Thái Tuấn Hiệp | GVHD: ThS. Nguyễn Văn Đông
07 / 17
FILE: rtl/rdm6300_picorv32_soc.v [RTL Top Module]
// rtl/rdm6300_picorv32_soc.v - Tham số Top SoC PicoRV32
parameter [31:0] PROGADDR_RESET = 32'h0025_0000; // Reset Vector XIP
parameter [31:0] STACKADDR = 32'h0000_0400; // Đỉnh stack 1KB SRAM
parameter [0:0] COMPRESSED_ISA = 1'b0; // RV32I Base ISA
wire mem_valid, mem_ready; wire [31:0] mem_addr, mem_wdata, mem_rdata;
GIẢI THÍCH THIẾT KẾ & CO-DESIGN:
• PROGADDR_RESET = 0x0025_0000: CPU nhả reset nạp opcode trực tiếp từ Flash ngoài qua XIP.
• STACKADDR = 0x0000_0400: Đặt đỉnh ngăn xếp tại 1KB SRAM nội bộ, phản hồi 1 chu kỳ clock.
• Native Mem Bus: mem_valid & mem_ready bắt tay đồng bộ không qua cầu chuyển đổi.
FILE: rtl/core/picorv32.v [RISC-V CPU Core]
// rtl/core/picorv32.v - Nhân CPU RISC-V PicoRV32
module picorv32 #(parameter [31:0] PROGADDR_RESET, STACKADDR, ...);
output reg mem_valid; input mem_ready;
output reg [31:0] mem_addr, mem_wdata; input [31:0] mem_rdata;
output reg cpu_trap; // Tích cực cao khi lỗi instruction/bus
GIẢI THÍCH THIẾT KẾ & CO-DESIGN:
• Cấu hình lõi Master: Nhận tham số PROGADDR_RESET và STACKADDR để nạp vào PC và SP.
• Native Memory Interface: Phát mem_valid và mem_addr kéo opcode lệnh ngay chu kỳ đầu.
• Bảo vệ hệ thống: Ngõ ra cpu_trap cảnh báo khi xảy ra truy xuất bất hợp pháp.
FILE: firmware/sections.lds [Linker Script]
/* firmware/sections.lds - Phân bổ bộ nhớ Linker Script */
MEMORY {
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00250000, LENGTH = 0x000B0000 /* 704KB */
RAM (rwx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x00000400 /* 1KB */
}
.text : { *(.text.start) *(.text*) } > FLASH
_stack_top = 0x00000400; /* Khớp STACKADDR phần cứng */
GIẢI THÍCH THIẾT KẾ & CO-DESIGN:
• FLASH ORIGIN = 0x0025_0000: Định vị toàn bộ mã máy C (.text) vào Flash XIP khớp Vector Reset RTL.
• RAM ORIGIN = 0x0000_0000: Dành 1KB SRAM cho biến toàn cục (.data, .bss) và Stack frame.
• _stack_top = 0x0400: Xuất nhãn đỉnh ngăn xếp cho assembly start.s nạp vào thanh ghi sp.
FILE: firmware/start.s [Assembly Bootstrap]
# firmware/start.s - Assembly Bootstrap khởi tạo CPU
.global _start
_start: lui sp, %hi(_stack_top) # Nạp 20-bit cao (0x00000400)
addi sp, sp, %lo(_stack_top) # Nạp 12-bit thấp
call main # Chuyển quyền điều khiển sang C
ebreak; j _start # Trap bảo vệ nếu main return
GIẢI THÍCH THIẾT KẾ & CO-DESIGN:
• lui & addi sp, _stack_top: Nạp mốc _stack_top (0x0400) vào con trỏ ngăn xếp sp của CPU.
• call main: Chuyển giao quyền điều khiển từ assembly sang hàm main() viết bằng C.
• Vòng lặp an toàn: Bảo vệ CPU không bị treo bus nếu chương trình chính kết thúc.
Boot Vector
Stack Top
■ CƠ CHẾ CO-DESIGN ĐỒNG BỘ: VECTOR RESET FLASH XIP & CON TRỎ NGĂN XẾP SRAM
• Khớp Vector Khởi Động: PROGADDR_RESET (RTL) = ORIGIN FLASH (Linker) = 0x0025_0000 -> CPU nhả reset là kéo lệnh opcode thực thi trực tiếp từ Flash mà không cần RAM. • Khớp Ngăn Xếp: STACKADDR (RTL) = _stack_top (Linker) = sp (start.s) = 0x0000_0400 -> Biến cục bộ C truy xuất trên 1KB SRAM nội bộ cực nhanh trong 1 chu kỳ clock.

## Slide 2
PHẦN 5: CẤU HÌNH PHẦN CỨNG & KHỞI ĐỘNG FIRMWARE (SLIDE 2/3)
Co-Design SPI Flash: Bộ Điều Khiển spimemio.v & Cơ Chế Thực Thi Mã RAM
Đồ Án Tốt Nghiệp: SoC PicoRV32 RFID RDM6300 & SPI Flash | SV: Thái Tuấn Hiệp | GVHD: ThS. Nguyễn Văn Đông
08 / 17
FILE: rtl/core/spimemio.v [SPI Flash Controller]
// rtl/core/spimemio.v - Bộ điều khiển Flash SPI QSPI / XIP
module spimemio (
input valid; output ready; input [23:0] addr; output reg [31:0] rdata;
output flash_csb, flash_clk; inout [3:0] flash_io;
input [3:0] cfgreg_we; input [31:0] cfgreg_di; output [31:0] cfgreg_do
);
assign ready = valid && (addr == rd_addr) && rd_valid; // XIP Ready
assign cfgreg_do[31]=config_en; assign cfgreg_do[5]=flash_csb; // Bit-bang
GIẢI THÍCH THIẾT KẾ & CO-DESIGN:
• Giao tiếp bus XIP: Đọc trong suốt: CPU phát địa chỉ addr[23:0], khối tự sinh xung SPI trả opcode về rdata.
• 4 chân vật lý SPI: flash_csb, flash_clk, flash_io[3:0] kết nối trực tiếp chip Flash SPI ngoài bo mạch.
• Kênh Bit-bang MMIO: cfgreg_we/di/do cho phép phần mềm C điều khiển trực tiếp từng chân SPI để ghi xóa sector.
FILE: rtl/core/soc_interconnect.v [Flash Decoding]
// rtl/core/soc_interconnect.v - Phân luồng Flash XIP & Cfg MMIO
assign sel_spimem = cpu_mem_valid && (cpu_mem_addr >= 32'h0010_0000 &&
cpu_mem_addr < 32'h0100_0000);
assign sel_spicfg = cpu_mem_valid && (cpu_mem_addr == 32'h0200_0000);
assign cpu_mem_rdata = sel_spimem ? spimem_rdata :
sel_spicfg ? spimem_cfg_do : ...
GIẢI THÍCH THIẾT KẾ & CO-DESIGN:
• sel_spimem (XIP): Kích hoạt spimemio chế độ đọc lệnh trong suốt từ Flash.
• sel_spicfg (MMIO): Kích hoạt thanh ghi cấu hình bit-bang tại địa chỉ 0x0200_0000.
FILE: firmware/flash.c & start.s [RAM Write Routine]
// firmware/flash.c - Routine nạp lên SRAM để xóa/ghi Flash
flashio_worker: li t0, 0x02000000; sh t1, 0(t0); # Ghi Bit-bang SPI
static void flashio(uint8_t *data, int len, uint8_t wrencmd) {
// Sao chép routine flashio_worker lên Stack SRAM (< 0x0400)
// Nhảy sang SRAM thực thi lệnh bit-bang xóa sector & ghi trang Flash
}
GIẢI THÍCH THIẾT KẾ & CO-DESIGN:
• Xung đột Flash XIP: Flash không thể vừa cấp lệnh đọc XIP vừa thực thi chu kỳ ghi/xóa sector.
• Thực thi từ SRAM: CPU nhảy sang SRAM (< 0x0400) phát lệnh bit-bang 0x0200_0000 mà không nghẽn bus.
Opcode XIP
Bit-bang MMIO
■ CƠ CHẾ CO-DESIGN ĐỒNG BỘ: GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT FLASH XIP: NẠP VÀO RAM ĐỂ GHI FLASH
• Chế Độ Đọc XIP (0x0010_0000): soc_interconnect kích hoạt sel_spimem để CPU kéo opcode liên tục trực tiếp từ Flash. • Chế Độ Ghi Flash (0x0200_0000): flash.c nạp routine flashio_worker lên SRAM (< 0x0400) rồi chuyển quyền CPU sang SRAM để bit-bang ghi Flash Whitelist (Sec 48) và Log (Sec 49) mà không gây stall CPU.

## Slide 3
PHẦN 5: CẤU HÌNH PHẦN CỨNG & KHỞI ĐỘNG FIRMWARE (SLIDE 3/3)
Co-Design Ngoại Vi: Khối Interconnect Giải Mã MMIO Dual UART & GPIO
Đồ Án Tốt Nghiệp: SoC PicoRV32 RFID RDM6300 & SPI Flash | SV: Thái Tuấn Hiệp | GVHD: ThS. Nguyễn Văn Đông
09 / 17
FILE: rtl/core/soc_interconnect.v [MMIO Decoder & Mux]
// rtl/core/soc_interconnect.v - Giải mã địa chỉ tổ hợp 0-delay
assign sel_sram = cpu_mem_valid && (cpu_mem_addr < 32'h0000_0400);
assign sel_rfid = cpu_mem_valid && (cpu_mem_addr[31:28] == 4'h1); // 0x1000_0000
assign sel_uart = cpu_mem_valid && (cpu_mem_addr[31:28] == 4'h3); // 0x3000_0000
assign sel_gpio = cpu_mem_valid && (cpu_mem_addr[31:28] == 4'h4); // 0x4000_0000
assign cpu_mem_ready = sram_ready || spimem_ready || sel_spicfg ||
rfid_ready || uart_ready || gpio_ready;
GIẢI THÍCH THIẾT KẾ & CO-DESIGN:
• Giải mã tiền tố 4-bit cao: Phân luồng bus tức thời trong 0 chu kỳ clock theo cpu_mem_addr[31:28].
• Tách bạch Bus: SRAM (Stack), Flash (XIP), RFID UART, PC UART và GPIO LED hoàn toàn độc lập.
• Bắt tay 1 Chu Kỳ: Mọi ngoại vi MMIO phản hồi ready = 1 tức thì, không bao giờ làm stall CPU.
FILE: rtl/uart/uart_mmio.v [Dual UART FIFO 32B]
// rtl/uart/uart_mmio.v - Khối UART MMIO tích hợp FIFO 32B
wire reg_div_sel = valid && (addr[2] == 1'b0); // 0x00: Baud Divider
wire reg_dat_sel = valid && (addr[2] == 1'b1); // 0x04: Data FIFO
assign reg_dat_do = fifo_empty ? 32'hFFFFFFFF : {24'd0, fifo_dout};
assign ready = 1'b1; // Zero wait-state MMIO response
GIẢI THÍCH THIẾT KẾ & CO-DESIGN:
• Thanh ghi Baud (0x00): Cài đặt tốc độ truyền: 5208 = 50 MHz / 9600 bps.
• FIFO RX 32 Byte: Đọc không khóa: có dữ liệu trả byte mã thẻ, rỗng trả về 0xFFFFFFFF.
FILE: firmware/common/soc_regs.h [Firmware Driver]
// firmware/common/soc_regs.h & access_control.c - Driver MMIO
#define REG_RFID_UART_DAT (*(volatile uint32_t*)0x10000004)
#define REG_PC_UART_DAT (*(volatile uint32_t*)0x30000004)
#define REG_GPIO_LEDS (*(volatile uint32_t*)0x40000000)
uint32_t d = REG_RFID_UART_DAT;
if (d != 0xFFFFFFFF) rdm6300_push((uint8_t)d); // Polling không stall
GIẢI THÍCH THIẾT KẾ & CO-DESIGN:
• Con trỏ volatile uint32_t*: Ép trình biên dịch GCC phát sinh lệnh lw/sw trực tiếp trên bus MMIO.
• Vòng lặp Polling Non-blocking: CPU kiểm tra liên tục trạng thái thẻ và lệnh PC mà không bị treo hệ thống.
Ánh Xạ MMIO
Thanh Ghi C
■ CƠ CHẾ CO-DESIGN ĐỒNG BỘ: BẮT TAY MMIO TRONG SUỐT VÀ GIAO TIẾP NGOẠI VI KHÔNG KHÓA
• Bắt tay 1 Chu Kỳ (Zero-wait-state): Mọi thanh ghi MMIO trả ready = 1 tức thì, CPU PicoRV32 luôn vận hành ở hiệu năng cao nhất. • FIFO Đệm Phần Cứng 32 Byte: Đầu đọc RFID phát chuỗi 14 byte ASCII, phần cứng tự động nạp vào FIFO; firmware chỉ cần đọc thanh ghi 0x1000_0004 để xử lý mã thẻ.